## Slide 1: 福島第一原子力発電所の廃炉 における学会の役割 ～廃止措置におけるリスク管理～
2015年3月20日
廃炉検討委員会
副委員長 岡本孝司
<number>

## Slide 2: 原子力ライフサイクル
廃止措置とは
  放射性物質という「リスク」を内包しているシステムを解体し、
  放射性物質を廃棄もしくは管理下におくとともに、
  発電所自体からは、放射性物質による被ばくもしくは汚染のリスクを無くすこと
廃止措置においても、安全の基本的考え方は変わらない
  深層防護の考え方
  重要度分類（リスクの高いものに集中）
  継続的改善（経験の反映、被ばく低減、リスク低減）
但し、段階的にリスクが変化する事に注意
（特に、燃料の有無で大きく異なる）
<number>

## Slide 3: 通常廃止措置中におけるリスク
使用済燃料がある場合は、運転中と同じリスク
使用済燃料が搬出された後は、リスクが格段に小さくなる。
  止める、冷やすが不要となる
  閉じ込めるの確保
  閉じ込めるを確実に達成した上で、放射性物質を含む物質（廃棄物）を廃棄または管理下におくこと
廃止措置の進展に伴い、リスクはさらに低減化
  放射性物質インベントリの減少によるリスク低減
  安全管理もリスクに応じて行う
<number>

## Slide 4: 通常炉廃止措置について
技術的には大きな課題は無い
  ＪＰＤＲ(BWR)の廃止措置(1981-1995)実績
使用済燃料の中間貯蔵を推進
  リスクの低減、経営の健全化
１０年後のリプレース需要を見込む事
    日本のエネルギー環境を考えれば、新設（リプレース）は必須
    ウクライナも独立直後全原発停止。その後、チェルノブイリも再稼働、代替炉新設
  即時解体が望ましい
  長期密閉管理は次善策（廃棄物処分との関連）
低レベル廃棄物処分場が必須
  10年程度の長期的視野で処分場建設（福島を除く事）
  廃棄物物量を見越した政策が必要
<number>

## Slide 5: 燃料損傷事故を起こした炉の廃止措置
ＴＭＩ‐２
  燃料取り出しに１０年以上
  現在は燃料が取り出され、格納容器や建屋による密封管理状態
  リスクは十分低減された状態
チェルノブイリ
  燃料は空冷
  いわゆる石棺による閉じ込め
  新ドーム（閉じ込め・解体作業のため）建設開始
  リスクはある程度低減された状態
<number>

## Slide 6
廃炉・汚染水対策チーム会合 第13回事務局会議, 2014/12/25資料
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/d1413225_05-j.pdf
<number>

## Slide 7: 福島第一原子力発電所の現状
燃料の状況
  止める、冷やす、水素を管理
    ガスサンプリングによる核分裂監視(必要に応じホウ酸水注入)
    循環注水により崩壊熱除去と温度計による監視
    窒素注入により水素濃度低減と濃度監視
閉じ込めの状況
  １号機：建屋カバーのみ
  ２号機：原子炉建屋（ブローアウトパネルは閉止）
  ３号機：損傷した原子炉建屋のがれき撤去中
  ４号機：使用済燃料排出済/通常炉廃止措置に近い状況
  汚染水：ほぼ封止（モニタリング監視継続）
  固体廃棄物：敷地内仮保管（がれき、樹木、汚染水フィルタ含）
<number>

## Slide 8: 通常の廃止措置との違い
時間との戦い
  塩水腐食、鉄筋の腐食など
高放射線環境下の作業
  ほとんど遠隔操作、回収ロボット
既設設備がほとんど利用できない
  損傷もしくは機能喪失
大量の放射性廃棄物
  ほぼ全てが低レベル廃棄物。
<number>

## Slide 9: 福島第一廃止措置における リスク管理の特徴
通常の原子炉と同様の廃止措置管理では危険
  例えば、リスクのわずかな増大も許さない工事を行うと、結果的にリスクの大きな増大を招く。また、時間的な先送りがリスク増大につながる。
現場を中心とし、時間・空間・対象（放射性物質）を考慮した、俯瞰的なリスク管理を実施する必要
  数多くの廃止措置作業が相互に関連している。
５年、１０年と長期に掛かる廃止措置を見越し、俯瞰的な管理のできる人材を戦略的に養成し、現場を初めとする廃止措置に投入していく事
<number>

## Slide 10
東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップの改定, 2013/7/22WS資料 を修正
現在
<number>

## Slide 11
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/d141225_05-j.pdf
2014年12月25日廃炉・汚染水対策チーム会合資料より
ロードマップの進捗状況
プラントの安定状態維持・継続
発電所全体の放射線量低減・汚染拡大防止
使用済燃料プールからの燃料取り出し
燃料デブリ取り出し
原子炉施設の解体、放射性廃棄物処理・処分
  第３期(10～40年後)に実施
<number>

## Slide 12
http://irid.or.jp/_pdf/20141205.pdf
いわき経済同友会12月公開例会、IRID及川理事講演資料
<number>

## Slide 13: 廃炉に向けたリスク管理
通常の廃止措置との大きな違い
  時間との戦い 塩水腐食、鉄筋の腐食など
  高放射線環境下の作業 ほとんど遠隔操作、回収ロボット
  既設設備がほとんど利用できない 損傷もしくは機能喪失
  大量の放射性廃棄物 ほぼ全てが低レベル廃棄物。
<number>

## Slide 14: 時間との戦い
汚染水のリスクは相対的に高くない
建屋などの崩壊やタンクの損傷リスク
時間軸を考えた総合的なリスク低減
  燃料が最もリスクが高い
    安定状態（冷却・水素・臨界）にあるのか不明
    いつ不安定になってもおかしくない状況
  廃棄物(水を含む)のリスク制御
    まだ時間はあるが、余裕はあまりない
<number>

## Slide 15: 廃止措置のあり方
時間を考慮した適切なリスク管理
目の前の対策ではなく、５年を見た対策
汚染水
廃棄物
燃料
今
５年後
１０年後
ALPS/T放出
溶融燃料取出
埋設処理場
<number>

## Slide 16: 高放射線環境下
作業する人材の枯渇
  ５年毎の管理
  ゼロクリアされた作業員が戻ってくるか。
現場を考えた対策が必須
  お金をかけてもどうにもならない
効果的な除染作業
作業環境の改善
<number>

## Slide 17: 全て新設
合理的な新設設備の管理
建屋も新設の可能性 （チェルノブイリでは建屋を新設）
新設の設備も放射性廃棄物となる
新設設備の設計に、バックエンド時の合理化を図るための知見を反映
<number>

## Slide 18: 廃棄物管理
最も考慮すべきリスク源
長期間の管理が必須となる
最終管理をどう考えるかを今から検討
サリーやALPSからの比較的高レベル廃棄物の埋設処理
低レベル廃棄物としての汚染水
がれき処理
<number>

## Slide 19: 廃棄物処理処分
大量の放射性廃棄物発生
  通常は一般産業廃棄物のものが全て廃棄物
  ALPSやサリーなど水処理後の廃棄物
時間減衰(セシウム137は100年で1/10）
減容処理技術開発
処理処分技術開発
ハンフォードの様に処理処分研究拠点へ
<number>

## Slide 20: リスク管理
現状把握
将来予測（経年劣化、増加、減衰）
ハザード耐性評価
社会的ハザードの考慮
重要度分類・緊急度分類
長期的視野
<number>

## Slide 21: リスク源と形態
溶融燃料（固体・（液体・気体））
使用済燃料プール（固体）
汚染水（液体）
  高濃度トレンチ、タービン建屋、低濃度タンクなど
がれき等廃棄物（固体）
  木材、コンクリートガラなど
二次廃棄物（固体・液体）
  除染、フィルターなど
建屋・機器解体撤去物（固体）
  作業により大量に発生予定
<number>

## Slide 22: 外部ハザード対策
地震、津波、台風、竜巻など
目的関数が異なる事に注意
  崩壊炉心が非管理状態に戻らない事
  取出作業中の燃料（デブリ等含む）が安定
  マニュアルや内規を守る事ではない
「閉じ込める」を可能な限り担保する事
  汚染物質の管理された排出
  モニタリングの充実と公表
<number>

## Slide 23: 耐震性と自然現象
リスクの最適化が必要
目的関数は閉じ込め（放散させない）と作業安全
例として地震
  大地震 10-2/y 健全 健全
  大大地震 10-4/y 健全 閉込
  超大地震 10-6/y 閉込 放出
設計
ストレス テスト等
設計
ストレス テスト等
事故炉廃止措置
（非放散）
通常炉運転
影響と頻度を目的関数に合わせて考える事！！！
<number>

## Slide 24: 現場が重要
通常の原子炉と同様の管理では危険
リスクのわずかな増大も許さない工事を行うと、結果的にリスクの大きな増大を招く
現場を中心とした総合的なリスク管理を実施する事
５年、１０年と長期に掛かる廃炉を見越した総合的管理のできる人材をトップに置く事
<number>

## Slide 25: 規制の考え方
リスクの最適化が必須 硬直した規制はリスクを増大させる
総合的なリスクを下げる規制を実施すべき
規制が事故を招く恐れ
バックフィットの考え方
  原子力発電所の定量的なリスク（放射性物質インベントリ、管理状態など）
  目的は閉じ込め性能の維持管理
  リスクに応じた規制が重要
<number>

## Slide 26: 安倍首相オリンピック招致演説
福島についてご懸念をお持ちの方もいるかもしれません。 ここで私が保証いたします。 状況はコントロールされています。 そしてこれまでもこれからも東京への悪影響はありません。
まず結論から申し上げますと、全く問題ありません。 どうかあの、ヘッドラインではなくて事実を見て頂きたいと思います。 汚染水による影響は、福島第一原発の港湾内の0.3平方キロメートル範囲内の中で、完全にブロックされています。
新聞などの報道は間違っているという指摘
物理的に制御できているという事実
<number>

## Slide 27: 検討の方針案
角度の付いたヘッドラインを正す
コントロール、つまり、福島のリスク評価・リスク管理を技術的に分析する
2020年よりもさらに長期的な視点に立った評価を行う
学術団体としてリスク管理ができている事を正しく伝える
<number>

## Slide 28: 原子力学会で実施すべき内容
福島第一の廃止措置おけるリスク評価
  何がリスク源で、時間と共にどのように変化するのか
  ハザードを考えた時に弱いところはどこなのか
  風評リスクをどのように考えるか
総合的リスク管理手法
  総合的なリスクを低減するためにとるべきリスク
  何が管理できていて何が管理できていないのか
  20年後を見越してどのように管理していけばよいのか
  さらに超長期を考えれば、どのように管理すべきか
学術界として事象進展を明確化すべきではないか
  本当に概略はわかっているのか
  TMIの様に、改善につなげるべきではないか
<number>